## Slide 1: 第一種有機溶剤等
クロロホルム Chloroform CHCl3 CAS RN:67-66-3、865-49-6 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、気道障害、肝障害、腎障害、循環器系障害、発がんのおそれの疑い、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、ふらつき、眠気、吐き気、嘔吐、食欲不振、知覚異常、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・特別な処置が必要である。 ・気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水／石けん（鹸）で洗うこと。 ・皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。 ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・直ちに医師に連絡すること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・気分が悪いときは医師に連絡すること。 ・口をすすぐこと。 | 

## Slide 2: 第一種有機溶剤等
四塩化炭素 Carbon tetrachloride CCl4 CAS RN:56-23-5 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、皮膚感作性、中枢神経障害、肝障害、腎障害、消化器系障害、発がんのおそれ、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、湿疹、じんま疹、頭痛、頭重、めまい、眠気、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、腹痛、下痢、食欲不振、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・容器を密閉しておくこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・皮膚刺激が生じた場合、医師に連絡すること。 ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合は、医師に連絡すること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | 

## Slide 3: 第一種有機溶剤等
1,2-ジクロロエタン 1,2-Dichloroethane ClCH₂–CH₂Cl CAS RN:107-06-2 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、末梢神経障害、気道障害、肺障害、肝障害、腎障害、循環器系障害、血液系障害、消化器系障害、内分泌系障害（甲状腺）、発がんのおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、動悸、多汗、疲労、胸痛、呼吸困難、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、腹痛、下痢、食欲不振、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、めまい、ふらつき、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 ・症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | 大量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | 
 | 目に入った場合 | 水で15～20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | 

## Slide 4: 第一種有機溶剤等
1,1,2,2-テトラクロロエタン 1,1,2,2-Tetrachloroethane Cl₂CH–CHCl₂ CAS RN:79-34-5 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、気道障害、肝障害、腎障害、発がんのおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、せき、たん、息切れ、鼻・喉の痛み、頭痛、頭重、めまい、眠気、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、易疲労感、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受ける こと。 ・気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。 ・特別な処置が必要である。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水／石けん（鹸）で洗うこと。 ・特別な処置が必要である。 ・皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。 ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・気分が悪いときは医師に連絡すること。 ・口をすすぐこと。 | 

## Slide 5: 第一種有機溶剤等
トリクロロエチレン Trichloroethylene ClCH=CCl₂ CAS RN:79-01-6 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、皮膚感作性、中枢神経障害、末梢神経障害（視神経障害・三叉神経障害等）、気道障害、肺障害、肝障害、腎障害、腎臓がん、肝胆道系がん、造血器がん、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、湿疹、じんま疹、頭痛、頭重、めまい、眠気、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、ふるえ、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、せき、たん、息切れ、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、頸部等のリンパ節の腫大、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 ・容器を密閉しておくこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル データなし、ラテックス データなし、クロロプレン データなし、 ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 半座位をとる。 ・人工呼吸が必要な場合がある。直ちに医療機関に連絡する。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水と石けん（鹸）で洗うこと。 ・皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診断、手当てを 受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 口をすすぐ。吐かせない。直ちに医療機関に連絡する。 | 

## Slide 6: 第一種有機溶剤等
1,2-ジクロロエチレン 1,2-Dichloroethylene CHCl=CHCl CAS RN:540-59-0、156-59-2、156-60-5 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・容器を接地すること／アースをとること。 ・火花を発生させない工具を使用すること。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・医師に連絡すること。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・直ちに医師に連絡すること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・医師に連絡すること。 | 

## Slide 7: 第一種有機溶剤等
二硫化炭素 Carbon disulfide CS2 CAS RN:75-15-0 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、気道障害、中枢神経障害、末梢神経障害、精神障害（せん妄、躁鬱等）、腎障害、血管の異常（動脈硬化）、生殖毒性おそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、せん妄、躁うつ等、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、視力低下、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、血尿、多尿、乏尿、むくみ | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・妊娠中/授乳期中は接触を避けること。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医療機関に連絡する。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水／シャワーで 洗うこと。 ・皮膚刺激が生じた場合：医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 何も飲ませない。医療機関に連絡する。 | 

## Slide 8: 第二種有機溶剤等
エチルベンゼン Ethylbenzene C₆H₅–CH₂CH₃ CAS RN:100-41-4 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、中枢神経障害、末梢神経障害、聴力障害、気道障害、肝障害、腎障害、発がんのおそれの疑い、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、聴力低下、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、ふらつき、息切れ、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受ける こと。 ・気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・無理に吐かせないこと。 | 

## Slide 9: 第二種有機溶剤等
1,4-ジオキサン 1,4-Dioxane O–(CH₂–CH₂)₂–O CAS RN:123-91-1 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、気道障害、肺障害、肝障害、腎障害、発がんのおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、けいれん、眠気、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する措置を講ずること。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 ・気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察／ 手当てを受けること。 ・意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、 低体温症から保護する。 ・呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 ・気道/呼吸器疾患の刺激が発生した場合:できるだけ早く、グルココル チコイド吸入スプレーを吸入する。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 直ちに皮膚に付着した部分を 流水またはシャワーで少なくとも10～20分間洗浄する。 ・皮膚刺激または発しん(疹)が生じた場合は、医師の診察／手当てを 受けること。 | 
 | 目に入った場合 | まぶたを大きく広げて流水で少なくとも10分間、患部を洗眼する。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・意識がある場合は、コップ1～2杯の水を飲ませる。 ・自然嘔吐の場合は、嘔吐物が呼吸器に侵入するのを防ぐため、 頭を胸より低くし、うつぶせの姿勢にする。 | 

## Slide 10: 第二種有機溶剤等
ジクロロメタン Dichloromethane CH2Cl2 CAS RN:75-09-2、1665-00-5 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、気道障害、肺障害、肝障害、胆管がん、生殖器障害（男性）、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、集中力の低下、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、胸痛、呼吸困難、息切れ、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル データなし、ラテックス データなし、クロロプレン データなし、 ネオプレン データなし ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪い時は医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水と石けん（鹸）で洗うこと。 ・皮膚刺激が生じた場合：医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用してい て容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・気分が悪いときは医師に連絡すること。 | 

## Slide 11: 第二種有機溶剤等
1,2-ジクロロプロパン 1,2-Dichloropropane CH₃–CHCl–CH₂Cl CAS RN:78-87-5 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、気道障害、肺障害、肝障害、胆管がん、生殖器障害（男性）、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、集中力の低下、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、胸痛、呼吸困難、息切れ、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する措置を講ずること。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動させる。 ・呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 ・呼吸が止まっている場合は、口鼻蘇生法を行う。それが不可能な 場合は、口対口蘇生法を行う。 ・心停止（反応がなく呼吸が正常でない）の場合は、直ちに胸骨圧迫を 行う。AED（自動体外式除細動器）があれば使用する。医師の診察／ 手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣服を脱がせる。 ・直ちに皮膚に付着した部分を水と石けんで丁寧に洗浄する。 ・医師の診察／手当を受けること。 | 
 | 目に入った場合 | 多量の流水で10分間洗浄する。できればコンタクトレンズを外す。その後も洗浄を続けること。医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 口をすすぐ。嘔吐させないこと。食用油、ひまし油、牛乳またはアルコールは使用しない。直ちに医師の診察／手当てを受けること。 | 

## Slide 12: 第二種有機溶剤等
スチレン Styrene C₆H₅–CH=CH₂ CAS RN:100-42-5 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 皮膚障害、前眼部障害、中枢神経障害、末梢神経障害、視覚障害、聴覚障害、肝障害、気道障害、発がんのおそれ、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、視力低下、聴力低下、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、易疲労感、頸部等のリンパ節の腫大、黄疸、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・涼しいところに置くこと。 ・静電気放電に対する措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水／石けん（鹸）で洗うこと。 ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で 洗うこと。 ・皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・無理に吐かせないこと。口をすすぐ。コップ1、2杯の水を飲ませる。 ・安静。 | 

## Slide 13: 第二種有機溶剤等
テトラクロロエチレン Tetrachloroethylene Cl₂C=CCl₂ CAS RN:127-18-4 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、気道障害、中枢神経障害、末梢神経障害、肝障害、腎障害、発がんのおそれ、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、頭痛、頭重、めまい、眠気、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、ふるえ、四肢の知覚異常、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、易疲労感、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・使用場所で飲食または喫煙をしないこと。 ・容器を密閉しておくこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル△、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン〇 ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・皮膚刺激が生じた場合、医師に連絡すること。 ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合は、医師に連絡すること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | 

## Slide 14: 第二種有機溶剤等
メチルイソブチルケトン Methyl isobutyl ketone (CH₃)₂CH–CH₂–CO–CH₃ CAS RN:108-10-1 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、中枢神経障害、気道障害、発がんのおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する措置を講ずること。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受ける こと。 ・気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。 ・特別な処置が必要である。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 ・皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・吐かせないこと。 ・医師の診断、手当てを受けること。 | 

## Slide 15: 第二種有機溶剤等
アセトン Acetone CH₃–CO–CH₃ CAS RN:67-64-1、666-52-4 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、肺障害、気道障害、消化器系障害、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、呼吸困難、胸痛 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぎ取り去ること。 ・適温の緩やかな流水により、15分以上洗浄する。 ・皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを求めること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 ・脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。 洗浄を続けること。 ・水で数分間、注意深く洗うこと。 ・この製品が眼に入った場合、一刻も早く洗浄を始め、入った製品を 完全に洗い流す必要がある。不十分であると不可逆的な眼の傷害を 生ずるおそれがある。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 ・口をすすぐこと。 ・吐かせないこと。 | 

## Slide 16: 第二種有機溶剤等
イソブチルアルコール Isobutyl alcohol (CH₃)₂CH–CH₂OH CAS RN:78-83-1 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、気道障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などの吸入を避けること。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル△、ラテックス×、クロロプレン〇、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水／シャワーで 洗うこと。 ・皮膚刺激が生じた場合：医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・直ちに医師に連絡すること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐ。多量の水を飲ませる。吐かせない。 ・医療機関に連絡する。 | 

## Slide 17: 第二種有機溶剤等
イソプロピルアルコール Isopropyl alcohol CH₃–CHOH–CH₃ CAS RN:67-63-0 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、中枢神経障害、気道障害、肺障害、肝障害、脾臓障害、血液系障害、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、胸痛、呼吸困難、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、ふらつき | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル△、ラテックス×、クロロプレン〇、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・医師の手当、診断を受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・医師の手当、診断を受けること。 ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する前に洗濯すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・医師の手当、診断を受けること。 ・口をすすぐこと。 | 

## Slide 18: 第二種有機溶剤等
イソペンチルアルコール Isopentyl alcohol (CH₃)₂CH–CH₂–CH₂OH CAS RN:123-51-3 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、中枢神経障害、気道障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などの吸入を避けること。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル△、ラテックス×、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 ・症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 ・症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | 

## Slide 19: 第二種有機溶剤等
エチルエーテル Ethyl ether CH₃CH₂–O–CH₂CH₃ CAS RN:60-29-7 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、中枢神経障害、気道障害、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、呼吸困難 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 半座位をとる。 ・人工呼吸が必要になることがある。医療機関に連絡する。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 ・皮膚を流水／シャワーで洗うこと。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。吐かせない。コップ1、2杯の水を飲ませる。 ・気分が悪いときは医師に連絡すること。 | 

## Slide 20: 第二種有機溶剤等
エチレングリコールモノエチルエーテル Ethylene glycol monoethyl ether C₂H₅O–CH₂–CH₂–OH CAS RN:110-80-5 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、中枢神経障害、肝障害、腎障害、血液系障害、生殖毒性のおそれ、精巣障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、ふらつき | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン△、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぎ取り去ること。 ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 ・皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを求めること。 ・脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。 洗浄を続けること。 ・水で数分間、注意深く洗うこと。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 速やかに口をすすぎ、医師の診断を受けること。 | 

## Slide 21: 第二種有機溶剤等
エチレングリコールモノエチルエーテルアセタート Ethylene glycol monoethyl ether acetate CH₃COO–CH₂–CH₂–OC₂H₅ CAS RN:111-15-9 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、中枢神経障害、肝障害、腎障害、血液系障害、生殖毒性のおそれ、精巣障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、ふらつき | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する措置を講ずること。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン△、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動させる。 ・呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 ・できるだけ早く、グルココルチコイド吸入用スプレーで繰り返し 深呼吸させる。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣服を直ちに脱がせる。 ・皮膚に付着した部分を多量の流水で少なくとも10～20分間洗浄する。 ・医師の診察／手当を受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・多量の流水で10分間洗浄する。できればコンタクトレンズを外す。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐ。意識があればコップ一杯の水（約200mL）を飲ませる。 ・嘔吐させないこと。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 

## Slide 22: 第二種有機溶剤等
エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル Ethylene glycol mono-n-butyl ether C₄H₉O–CH₂–CH₂–OH CAS RN:111-76-2 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、気道障害、肺障害、肝障害、腎障害、血液系障害、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、胸痛、呼吸困難、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、ふらつき | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・容器を密閉しておくこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル△、ラテックス×、クロロプレン〇、ネオプレン〇 ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・直ちに医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 ・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 ・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師に連絡すること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | 

## Slide 23: 第二種有機溶剤等
エチレングリコールモノメチルエーテル Ethylene glycol monomethyl ether CH₃O–CH₂–CH₂–OH CAS RN:109-86-4 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 中枢神経障害（協調運動障害、振せん等）、気道障害、肝障害、腎障害、血液系障害、生殖毒性のおそれ、精巣障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、頭痛、頭重、めまい、手指のふるえ、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、ふらつき | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。安静。 ・医師に連絡すること。 ・特別な処置が必要である。 ・気分が悪いときは、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水、シャワーで洗う。 ・多量の水と石けんで洗うこと｡ ・特別な処置が必要である。 ・ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。 ・気分が悪いときは、医師の診断、手当てを受けること。 ・汚染された衣服を再使用する場合には洗濯をすること。 | 
 | 目に入った場合 | ・数分間多量の水で洗い流し(できればコンタクトレンズをはずして)、 医師の診断、手当てを受けること。 ・特別な処置が必要である。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐ。多量の水を飲ませる。 ・特別な処置が必要である。 ・医師に連絡し、診断、手当てを受けること。 | 

## Slide 24: 第二種有機溶剤等
オルト-ジクロロベンゼン o-Dichlorobenzene C6H4Cl2 CAS RN:95-50-1 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、末梢神経障害、肝障害、腎障害、気道障害、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、ふらつき | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・容器を密閉しておくこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動させる。 ・呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 ・呼吸が止まっている場合は、口鼻蘇生法を行う。それが不可能な場合 は、口対口蘇生法を行う。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣服を脱がせる。 ・皮膚に付着した部分を多量の水／石けんで丁寧に洗浄する。 ・皮膚刺激が生じた場合は医師の診察／手当を受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・多量の流水で10分間洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易 に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐ。意識があればコップ1～2杯の水か活性炭懸濁水（コップ 1杯の水に大さじ3杯を懸濁させたもの）を飲ませる。嘔吐させない。 ・食用油、ひまし油、牛乳またはアルコールは使用しない。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 

## Slide 25: 第二種有機溶剤等
キシレン Xylene C₆H₄(CH₃)₂ CAS RN:1330-20-7、95-47-6、108-38-3、106-42-3 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、肝障害、腎障害、気道障害、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・医師の手当、診断を受けること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣類を脱ぐこと。 ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・医師の手当、診断を受けること。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・医師の手当、診断を受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・医師の手当、診断を受けること。 | 

## Slide 26: 第二種有機溶剤等
クレゾール Cresol C₆H₄–CH₃–OH CAS RN:1319-77-3、95-48-7、108-39-4、106-44-5 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、気道障害、肺障害、肝障害、腎障害、血液系障害、循環器系障害、発がんのおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、呼吸困難、胸痛、息切れ、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン〇、ネオプレン〇 ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 

## Slide 27: 第二種有機溶剤等
クロロベンゼン Chlorobenzene C6H5Cl CAS RN:108-90-7 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、末梢神経障害、肝障害、腎障害、血液系障害、内分泌系障害（副腎）、発がんのおそれの疑い、全身毒性（ばく露による影響が複数の臓器にわたる可能性がある等臓器を特定できないもの） | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、ふらつき、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・容器を密閉しておくこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・直ちに医師を呼ぶこと。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣類を取り去り、再使用する前に洗濯すること。 ・皮膚を速やかに多量の石鹸と水で洗浄すること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 ・脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。 洗浄を続けること。 ・水で数分間、注意深く洗うこと。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・ロを洗うこと。直ちに医師を呼ぶこと。 ・吐かせないこと。 | 

## Slide 28: 第二種有機溶剤等
酢酸イソブチル Isobutyl acetate CH3COOCH2CH(CH3)2 CAS RN:110-19-0 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、中枢神経障害、気道障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などの吸入を避けること。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを求めること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 ・脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間、注意深く洗うこと。 ・コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。 洗浄を続けること。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 | 

## Slide 29: 第二種有機溶剤等
酢酸イソプロピル Isopropyl acetate CH3COOCH(CH3)2 CAS RN:108-21-4 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、中枢神経障害、気道障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などの吸入を避けること。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを求めること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 ・脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間、注意深く洗うこと。 コンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。洗浄を続けること。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 速やかに口をすすぎ、医師の診断を受けること。 | 

## Slide 30: 第二種有機溶剤等
酢酸イソペンチル Isopentyl acetate CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 CAS RN:123-92-2 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、末梢神経障害（視神経）、気道障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 ・脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。 ・皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを求めること。 | 
 | 目に入った場合 | ・コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。 洗浄を続けること。 ・水で数分間、注意深く洗うこと。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 速やかに口をすすぎ、医師の診断を受けること。 | 

## Slide 31: 第二種有機溶剤等
酢酸エチル Ethyl acetate CH3COOCH2CH3 CAS RN:141-78-6 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、中枢神経障害、気道障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱，高温のもの，火花，裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などの吸入を避けること。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪い時は医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 ・皮膚を水又はシャワーで洗うこと。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・気分が悪い時は医師に連絡すること。 | 

## Slide 32: 第二種有機溶剤等
酢酸ノルマル-ブチル Butyl acetate CH₃COO–CH₂CH₂CH₂CH₃ CAS RN:123-86-4 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、中枢神経障害、気道障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 ・皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 ・気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合は、医師に連絡すること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | 

## Slide 33: 第二種有機溶剤等
酢酸ノルマルプロピル n-Propyl acetate CH3COO(CH2)2CH3 CAS RN:109-60-4 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、中枢神経障害、気道障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などの吸入を避けること。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぎ取り去ること。 ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 ・脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。 ・皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを求めること。 | 
 | 目に入った場合 | ・コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。 洗浄を続けること。 ・水で数分間、注意深く洗うこと。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐ。 ・意識のない人の口には何も与えないこと。 ・ただちに医師に連絡すること。 ・医師の指示がない場合には、無理に吐かせないこと。 | 

## Slide 34: 第二種有機溶剤等
酢酸ノルマル-ペンチル n-Pentyl acetate CH3COO(CH2)4CH3 CAS RN:628-63-7 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、末梢神経障害（視神経）、気道障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを求めること。 ・脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。 洗浄を続けること。 ・水で数分間、注意深く洗うこと。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐ。 ・意識のない人の口には何も与えないこと。 ・ただちに医師に連絡すること。 ・医師の指示がない場合には、無理に吐かせないこと。 | 

## Slide 35: 第二種有機溶剤等
酢酸メチル Methyl acetate CH3COOCH3 CAS RN:79-20-9 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、中枢神経障害、末梢神経障害（視神経）、気道障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、視覚異常、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 水又は適温の緩やかな流水で洗浄 した後に、石鹸を用いてよく洗い落とす。 ・皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを求めること。 | 
 | 目に入った場合 | ・コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。 洗浄を続けること。 ・水で数分間、注意深く洗うこと。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐ。 ・意識のない人の口には何も与えないこと。 ・ただちに医師に連絡すること。 ・医師の指示がない場合には、無理に吐かせないこと。 | 

## Slide 36: 第二種有機溶剤等
シクロヘキサノール Cyclohexanol C6H11OH CAS RN:108-93-0 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、中枢神経障害、末梢神経障害、循環器系障害、気道障害、肝障害、腎障害、生殖器障害（男性）、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ | 
取扱い上の 注意事項 | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・容器を密閉しておくこと。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル〇、ラテックス×、クロロプレン△、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・人工呼吸が必要なことがある。 ・医療機関に連絡する。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水と石けん（鹸）で洗うこと。 ・皮膚刺激が生じた場合：医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・直ちに医師に連絡すること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐ。コップ1、2杯の水を飲ませる。 ・医療機関に連絡する。 | 

## Slide 37: 第二種有機溶剤等
シクロヘキサノン Cyclohexanone O=(CH₂)₅ CAS RN:108-94-1 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、皮膚感作性、中枢神経障害、気道障害、骨の異常、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、湿疹、膨疹、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、骨の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食または喫煙をしないこと。 ・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 皮膚を 流水、シャワーで洗うこと。 ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 ・皮膚刺激が生じた場合、医師に連絡すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合は、医師に連絡すること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・気分が悪い時は、医師に連絡すること。 ・口をすすぐこと。 | 

## Slide 38: 第二種有機溶剤等
N，N-ジメチルホルムアミド N,N-Dimethylformamide HCON(CH₃)₂ CAS RN:68-12-2、4472-41-7 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、気道障害、肝障害、消化器系障害、発がんのおそれ、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、易疲労感、黄疸、腹痛、下痢、食欲不振、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する措置を講ずること。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 ・医師に連絡すること。 ・呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 ・気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察／ 手当てを受けること。 ・できるだけ早く、繰り返し、負傷者にグルココルチコイド吸入 スプレーを深く吸い込んでもらいます。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。 ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 皮膚に付着した部分を流水ま たはシャワーで洗い流したのち、水と石けん（鹸）で丁寧に洗浄する。 ・アルコール、ガソリン、その他の溶剤は絶対に使用しない。 ・汚染された衣類は密閉式の容器に入れる。 | 
 | 目に入った場合 | ・まぶたを大きく広げて流水で少なくとも10分間、患部を洗眼する。 ・眼の刺激が続く場合は医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・意識がある場合は、コップ1～2杯の水を飲ませる。 ・自然嘔吐の場合は、嘔吐物が呼吸器に侵入するのを防ぐため、頭を胸より低くし、うつぶせの姿勢にする。 | 

## Slide 39: 第二種有機溶剤等
テトラヒドロフラン Tetrahydrofuran O–(CH₂)₄ CAS RN:109-99-9、1693-74-9 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、気道障害、肝障害、発がんのおそれの疑い、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、易疲労感、黄疸、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。 ・気分が悪い時は、医師を呼ぶこと。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間、注意深く洗うこと。 ・コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。 洗浄を続けること。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師を呼ぶこと。 ・口をすすぐこと。 | 

## Slide 40: 第二種有機溶剤等
1,1,1-トリクロロエタン 1,1,1-Trichloroethane CCl₃–CH₃ CAS RN:71-55-6 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、協調運動障害等の中枢神経障害、循環器系障害（不整脈）、発がんのおそれ、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、体重減少、不整脈 | 
取扱い上の 注意事項 | ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・汚染された衣類を脱ぐこと。 ・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | 

## Slide 41: 第二種有機溶剤等
トルエン Toluene C₆H₅–CH₃ CAS RN:108-88-3、2037-26-5 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、気道障害、腎障害、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、酩酊、ふるえ、運動失調、意識障害、記憶障害、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、血尿、多尿、乏尿、むくみ | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱､火花､裸火､高温のもののような着火源から遠ざけること｡ ・容器を密閉しておくこと｡ ・静電気放電に対する予防措置を講ずること｡ ・粉じん､煙､ｶﾞｽ､粉じん・蒸気などを吸入しないこと｡ ・妊娠中､授乳期中は接触を避けること｡ ・取扱後は手などをよく洗うこと｡ ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと｡ ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること｡ ・環境への放出を避けること｡ |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。安静。 ・医師の診断、手当てを受けること。 ・特別な処置が必要である。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水と石けんで洗うこと｡ ・医師の診断、手当てを受けること。 ・特別な処置が必要である。 ・汚染された衣服を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・医師の診断、手当てを受けること。 ・特別な処置が必要である。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡し、医師の診断、手当てを受けること。 ・特別な処置が必要である。 ・揮発性液体なので、吐き出させるとかえって肺への吸引などの危険が 増す。水でよく口の中を洗わせてもよい。 ・被災者に意識の無い場合は、口から何も与えてはならない。 | 

## Slide 42: 第二種有機溶剤等
ノルマルヘキサン n-Hexane C6H14 CAS RN:110-54-3 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、末梢神経障害、気道障害、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する措置を講ずること。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル△、ラテックス×、クロロプレン△、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動させる。 ・呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣服を脱がせる。 ・皮膚に付着した部分を多量の水と石けんで丁寧に洗浄する。 ・医師の診察／手当を受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・多量の流水で10分間洗浄する。できればコンタクトレンズを外す。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐ。嘔吐させないこと。 ・直ちに医師の診察／手当てを受けること。 | 

## Slide 43: 第二種有機溶剤等
1-ブタノール 1-Butanol CH₃–CH₂–CH₂–CH₂OH CAS RN:71-36-3 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、聴覚障害、気道障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、聴力低下、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する措置を講ずること。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル△、ラテックス×、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動させる。 ・呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 ・呼吸が止まっている場合は、口鼻蘇生法を行う。それが不可能な場合 は、口対口蘇生法を行う。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣服を脱がせる。 ・皮膚に付着した部分を流水で少なくとも10～20分間洗浄する。 ・医師の診察／手当を受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・流水で10分間洗浄する。できればコンタクトレンズを外す。その後も 洗浄を続けること。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐ。 ・意識があればコップ1～2杯の水を飲ませる。嘔吐させないこと。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 

## Slide 44: 第二種有機溶剤等
2-ブタノール 2-Butanol CH₃–CHOH–CH₂–CH₃ CAS RN:78-92-2 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、中枢神経障害、気道障害、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などの吸入を避けること。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル△、ラテックス△、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・医師の手当、診断を受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する前に洗濯すること。 ・医師の手当、診断を受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・医師の手当、診断を受けること。 ・口をすすぐこと。 | 

## Slide 45: 第二種有機溶剤等
メタノール Methanol CH₃OH CAS RN:67-56-1 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、中枢神経障害、視神経障害、気道障害、肺障害、生殖毒性のおそれ、全身毒性（ばく露による影響が複数の臓器にわたる可能性がある等臓器を特定できないもの） | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、視覚異常、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、火花、裸火、高温もののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・火花を発生させない工具を使用すること。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン△、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・医師に連絡すること。 ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 ・皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 ・医師に連絡すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合は医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・医師に連絡すること。 | 

## Slide 46: 第二種有機溶剤等
メチルエチルケトン Methyl ethyl ketone CH₃–CO–CH₂–CH₃ CAS RN:78-93-3 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、気道障害、腎障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、血尿、多尿、乏尿、むくみ、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 ・特別処置。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する前に洗濯すること。 ・医師に連絡し、診断、手当てを受けること。 ・特別処置。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が持続する場合、気分が悪い時は、医師の診断、手当てを 受けること。 ・特別処置。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・医師に連絡し、医師の手当て、診断を受けること。 ・口をすすぐこと。 ・特別処置。 | 

## Slide 47: 第二種有機溶剤等
メチルシクロヘキサノール Methylcyclohexanol CH3-C6H11OH CAS RN:25639-42-3 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、気道障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・粉じん・蒸気などの吸入を避けること。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル〇、ラテックス×、クロロプレン△、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する前に洗濯すること。 ・皮膚刺激が生じた場合、気分が悪い時は、医師の診断、手当てを 受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間、注意深く洗うこと。 ・眼の刺激が持続する場合、気分が悪い時は、医師の診断、手当てを 受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・気分が悪い時は、医師に連絡すること。 ・口をすすぐこと。 | 

## Slide 48: 第二種有機溶剤等
メチルシクロヘキサノン Methylcyclohexanone C₆H₉(CH₃)–CO CAS RN:1331-22-2 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、気道障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱，高温のもの，火花，裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などの吸入を避けること。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪い時は医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗う こと。 ・皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐ。無理に吐かせない。 ・意識がある場合、水を飲ませる。 ・安静にして、温める。 ・気分が悪い時は医師に連絡すること。 | 

## Slide 49: 第二種有機溶剤等
メチル-ノルマル-ブチルケトン 2-Methyl-n-butylketone CH₃–CO–CH₂–CH₂–CH₂–CH₃ CAS RN:591-78-6 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、中枢神経障害、気道障害、末梢神経障害、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、脱力感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 ・症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・大量の水で洗うこと。 ・症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で15～20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用 していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | 

## Slide 50: 第三種有機溶剤等
ガソリン Gasoline 化学式：特定なし CAS RN:8006-61-9 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、肺障害、腎障害、循環器系障害、発がんのおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ)、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、血尿、多尿、乏尿、むくみ、胸痛、呼吸困難、息切れ、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・静電気放電や火花による引火を防止すること。 ・個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。 ・屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・容器を密閉しておくこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン△、ネオプレン〇 ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・医師の手当、診断を受けること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣類を脱ぐこと。 ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・医師の手当、診断を受けること。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・医師の手当、診断を受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・医師の手当、診断を受けること。 | 

## Slide 51: 第三種有機溶剤等
コールタールナフサ Solvent naphtha (coal) 化学式：特定なし CAS RN:65996-79-4 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源 から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・火花を発生させない工具を使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル△、ラテックス×、クロロプレン△、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 ・皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 | 
 | 目に入った場合 | ・眼の刺激が続く場合は、医師の診断、手当てを受けること。 ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | 

## Slide 52: 第三種有機溶剤等
石油エーテル Petroleum Ether 化学式：特定なし CAS RN:特定なし |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、末梢神経障害、気道障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、火花、裸火のような着火源から遠ざけること。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・火災を発生しない工具を使用すること。 ・ガスを吸入しないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 ・容器を密閉しておくこと。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・水と石鹸で洗うこと。 ・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 ・吐かせないこと。 | 

## Slide 53: 第三種有機溶剤等
石油ナフサ Solvent naphtha (petroleum), light arom 化学式：特定なし CAS RN:64742-95-6 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 皮膚障害、気道障害 | 
 | 症状 | 皮膚炎、皮膚掻痒感、皮膚発赤、頭痛、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源 から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・火花を発生させない工具を使用すること。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。 ・直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 ・ 皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 ・水と石鹸で洗うこと。 ・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・無理に吐かせないこと。 | 

## Slide 54: 第三種有機溶剤等
石油ベンジン Petroleum Benzine 化学式：特定なし CAS RN:8032-32-4 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、末梢神経障害 | 
 | 症状 | 四肢の知覚異常、四肢の運動障害、眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源 から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・火花を発生させない工具を使用すること。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル△、ラテックス×、クロロプレン△、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・気分が悪い時は、医師に連絡すること。 ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 ・皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。 ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。 ・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・無理に吐かせないこと。 | 

## Slide 55: 第三種有機溶剤等
テレピン油 Turpentine oil 化学式：特定なし CAS RN:8006-64-2 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、皮膚感作性、中枢神経障害、気道障害、腎障害、血液系障害、泌尿器系障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、湿疹、じんま疹、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、血尿、多尿、乏尿、むくみ、頻尿、排尿痛、下腹部痛、残尿感、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、ふらつき | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・火花を発生させない工具を使用すること。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル△、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン〇 ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 ・皮膚を流水／シャワーで洗うこと。 ・皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診断、手当てを 受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・無理に吐かせないこと。コップ1、2杯の水を飲ませる。 ・直ちに医師に連絡すること。 | 

## Slide 56: 第三種有機溶剤等
ミネラルスピリット Mineral spirit 化学式：特定なし CAS RN:64742-47-8、8052-41-3 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 皮膚障害、中枢神経障害、気道障害、肝障害、精巣障害 | 
 | 症状 | 皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、易疲労感、黄疸 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、火花、裸火のような着火源から遠ざけること。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・火災を発生しない工具を使用すること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル△、ラテックス×、クロロプレン△、ネオプレン〇 ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣類を脱ぐこと。 ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・吐かせないこと。 ・口をすすぐこと。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 

## Slide 57: 特定化学物質第一類物質
アルファ-ナフチルアミン及びその塩 α-Naphthylamine and its salts C₁₀H₆NH₂ CAS RN:134-32-7、552-46-5など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、血液系障害、泌尿器系障害、尿路系腫瘍 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、頭痛、吐き気、意識障害、チアノーゼ、めまい、ふらつき、血尿、血尿、多尿、乏尿、むくみ、頻尿、排尿痛、排尿時不快感、下腹部痛、残尿感、全身倦怠感、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 （α-ナフチル アミン） | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・容器を密閉しておくこと。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じんマスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 （α-ナフチル アミン） | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぎ取り去ること。 ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・多量の石鹸と水で優しく洗うこと。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 ・汚染された衣類、靴等は廃棄する。 | 
 | 目に入った場合 | ・コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。 洗浄を続けること。 ・水で数分間、注意深く洗うこと。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 速やかに口をすすぎ、医師の診断を受けること。 | 

## Slide 58: 特定化学物質第一類物質
塩素化ビフェニル(PCB) Polychlorinated biphenyls C12H10-nCln CAS RN:1336-36-3、11097-69-1、53469-21-9など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 皮膚障害（塩素ざ瘡等）、気道障害、肝障害、消化器系障害、血液系障害、免疫系障害、発がんのおそれ、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 眼脂、結膜充血、爪の変色および変形、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、ざ瘡（にきび）、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、腹痛、下痢、嘔吐、食欲不振、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、めまい、ふらつき、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。 ・屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・容器を密閉しておくこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル△、ラテックス×、クロロプレン〇、ネオプレン〇 ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気または粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じん機能を有する有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぎ取り去ること。 ・多量の石鹸と水で優しく洗うこと。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 ・脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。 洗浄を続けること。 ・水で数分間、注意深く洗うこと。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 速やかに口をすすぎ、医師の診断を受けること。 | 

## Slide 59: 特定化学物質第一類物質
オルト-トリジン及びその塩 o-Tolidine and its salts CH₃–C₆H₃(NH₂)₂–CH₃ CAS RN:119-93-7、612-82-8など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 肝障害、腎障害、血液系障害、発がんのおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、めまい、ふらつき、息切れ、排尿痛、排尿時不快感、下腹部痛、残尿感、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 （o-トリジン） | ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じんマスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 （o-トリジン） | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・医師の診断、手当てを受けること。 ・脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。 洗浄を続けること。 ・水で数分間、注意深く洗うこと。 ・医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 速やかに口をすすぎ、医師の診断を受けること。 | 

## Slide 60: 特定化学物質第一類物質
ジアニシジン及びその塩 Dianisidine and its salts H₃CO–C₆H₃(NH₂)–OCH₃ CAS RN:119-90-4、20325-40-0など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 皮膚障害、呼吸器系障害、肝障害、血液系障害、泌尿器系障害、泌尿器系腫瘍 | 
 | 症状 | 皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、粘膜刺激症状、せき、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、めまい、ふらつき、息切れ、血尿、頻尿、排尿痛、下腹部痛、排尿時不快感、残尿感、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 （ジアニシジン） | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・容器を密閉しておくこと。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じんマスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 （ジアニシジン） | 吸入した 場合 | 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣服を脱がせる。 ・洗い流してから水と石鹸で皮膚を洗浄する。 | 
 | 目に入った場合 | 数分間多量の水で洗い流し(できればコンタクトレンズをはずして)、 医師の診断を受ける。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐ。 ・気分が悪いときは医師に連絡すること。 | 

## Slide 61: 特定化学物質第一類物質
ジクロロベンジジン及びその塩 Dichlorobenzidine and its salts NH2ClC6H3C6H3ClNH2 CAS RN:91-94-1、612-83-9など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 泌尿器系障害、泌尿器系腫瘍 | 
 | 症状 | 皮膚炎、頭痛、めまい、せき、呼吸器の刺激症状、咽頭痛、血尿、多尿、 乏尿、むくみ、頻尿、排尿痛、排尿時不快感、下腹部痛、残尿感、 全身倦怠感、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 （ジクロロベンジジン） | ・個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。 ・屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 ・粉じんを吸入しないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じんマスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 （ジクロロベンジジン） | 吸入した 場合 | 空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、すべての汚染された衣類を取り去ること。 ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 ・脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。 洗浄を続けること。 ・水で数分間、注意深く洗うこと。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 速やかに口をすすぎ、医師の診断を受けること。 | 

## Slide 62: 特定化学物質第一類物質
ベリリウム及びその化合物 Beryllium and its compounds Be CAS RN:7440-41-7、1304-56-9、13327-32-7、7787-56-6、7787-49-7など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、皮膚感作性、気道・肺障害（ベリリウム肺等）、呼吸器感作性、呼吸器系腫瘍（肺がん等） | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、皮膚潰瘍、湿疹、じんま疹、せき、息切れ、胸痛、呼吸困難、喘息様発作、胸部不安感、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、全身倦怠感、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 （ベリリウム） | ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・換気が十分でない場合には呼吸用保護具を着用すること。 ・個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。 ・粉じん、ヒュームを吸入しないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じんマスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 （ベリリウム） | 吸入した 場合 | ・呼吸が困難な場合には、新鮮な空気のある場所に移動し、 呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・医師の手当、診断を受けること。 ・呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・医師の手当、診断を受けること。 ・皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間、注意深く洗うこと。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・医師の手当、診断を受けること。 | 

## Slide 63: 特定化学物質第一類物質
ベンゾトリクロリド Benzotrichloride C6H5CCl3 CAS RN:98-07-7 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、気道障害、副鼻腔炎、肝障害、腎障害、血液系障害、肺がん、内分泌系障害（甲状腺）、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、鼻出血、嗅覚脱失、頬・鼻周囲・額の痛み、顔やまぶたの腫れ、発熱、鼻ポリープ、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、せき、たん、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、めまい、ふらつき、胸痛、頸部等のリンパ節の肥大、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル データなし、ラテックス データなし、クロロプレン データなし、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・医師に連絡すること。 ・意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、 低体温症から保護する。 ・呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 ・気道/呼吸器疾患の刺激が発生した場合: できるだけ早く、グルココルチコイド 吸入スプレーを吸入する。 ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 ・気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察／手当てを受ける。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚刺激または発しん(疹)が生じた場合は、医師の診察／手当てを受けること。 ・自分自身を保護しながら、被害者を危険源から遠ざける。 ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 ・皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで洗い流したのち、水と石けんで 丁寧に洗浄する。 ・アルコール、ガソリン、その他の溶剤は絶対に使用しない。 | 
 | 目に入った場合 | ・できるだけ早く障害のない眼を保護しながら、流水で10分間、患部の眼を広く 広げたまぶたですすぐこと。 ・眼の刺激が続く場合は医師の診察／手当てを受けること。 ・搬送中は、生理食塩水、または水ですすぎ続ける。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・中毒の症状は、一定期間遅れて現れることがある。 ・自然嘔吐の場合は、嘔吐物が呼吸器に侵入するのを防ぐため、頭を胸より低くし、 うつぶせの姿勢にする。 ・口をすすぎ、液体を吐き出す。 無理に吐かせないこと。意識がある場合は、 コップ1～2杯の水を飲ませる。 | 

## Slide 64: 特定化学物質第二類物質
アクリルアミド Acrylamide CH₂=CH–CONH₂ CAS RN:79-06-1 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、皮膚感作性、中枢神経障害、末梢神経障害、血液系障害、発がんのおそれ、生殖毒性のおそれ（男性） | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、湿疹、じんま疹、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、めまい、ふらつき、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル データなし、ラテックス データなし、クロロプレン データなし、 ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気または粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じん機能を有する有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受ける。 ・気分が悪いときは医師に連絡すること。 ・気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。 ・特別な処置が必要である。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水／石けんで洗うこと。 ・気分が悪いときは医師に連絡すること。 ・特別な処置が必要である。 ・皮膚刺激又は発しんが生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。 ・汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をする。 ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・特別な処置が必要である。 ・口をすすぐこと。 | 

## Slide 65: 特定化学物質第二類物質
アクリロニトリル Acrylonitrile CH₂=CH–CN CAS RN:107-13-1 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、皮膚感作性、中枢神経障害、気道障害、肝障害、腎障害、血液系障害、発がんのおそれ、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、湿疹、じんま疹、頭痛、頭重、めまい、眠気、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、鼻出血、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、めまい、ふらつき、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・眼、皮膚、衣類につけないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 ・環境への放出を避けること ・【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・直ちに医師に連絡し、手当、診断を受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 ・直ちに医師に連絡し、手当、診断を受けること。 ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・医師の手当、診断を受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡し、手当、診断を受けること。 ・口をすすぐこと。 | 

## Slide 66: 特定化学物質第二類物質
アルキル水銀化合物 Alkyl mercury compounds CnH2n+1Hg CAS RN:593-74-8、627-44-1など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 皮膚障害、中枢神経障害、末梢神経障害（四肢末端もしくは口囲の知覚障害、運動失調、平衡障害、構語障害、視覚障害又は聴力障害等） | 
 | 症状 | 皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、食欲不振、書字拙劣、小書症、悪夢、視力障害、聴力障害、言語障害、注意散漫および記憶力減退、関節痛、不眠、嗜眠、抑うつ感・不安感、運動障害、感覚障害、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 (ジメチル水銀) | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】（メチル水銀） ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン データなし ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 (ジメチル水銀) | 吸入した 場合 | ・気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 ・症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・大量の水で洗うこと。 ・症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で15～20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用 していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | 

## Slide 67: 特定化学物質第二類物質
インジウム化合物 Indium compounds In CAS RN:1312-41-0、10025-82-8、1312-43-2、13464-82-9、128008-30-0など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、肺障害（間質性肺炎）、発がんのおそれ | 
 | 症状 | 皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、眼の痛み、流涙、結膜充血、せき、たん、息切れ、胸痛、全身倦怠感、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 (酸化インジウム) | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・容器を密閉しておくこと。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】（酸化インジウム） ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 作業環境測定で0.3μg/m3以上となった場所や漏洩により粉じんが発散している場所など、ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | RL3以上の取り換え式防じんマスク など（空気中の濃度によって異なる）（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 (酸化インジウム) | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水と石けんで洗うこと。 ・症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | 

## Slide 68: 特定化学物質第二類物質
エチレンイミン Ethyleneimine (CH₂–CH₂)NH CAS RN:151-56-4 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、気道障害、肝障害、腎障害、発がんのおそれの疑い、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、眼の痛み、流涙、結膜充血、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、たん、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・涼しいところに置くこと。 ・静電気放電に対する措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・眼、皮膚、衣類につけないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・環境への放出を避けること。 ・呼吸用保護具を着用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じん機能付き有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・半座位。 ・人工呼吸が必要なことがある。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で 洗うこと。 ・直ちに医師に連絡すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・直ちに医師に連絡すること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・コップ1、2杯の水を飲ませる。 | 

## Slide 69: 特定化学物質第二類物質
エチレンオキシド Ethylene oxide (CH₂–CH₂)O CAS RN:75-21-8 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、皮膚感作性、中枢神経障害、末梢神経障害、気道障害、肺障害、腎障害、血液系障害、発がんのおそれ、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、湿疹、じんま疹、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、めまい、ふらつき、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | エチレンオキシド用の防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、低体温症から 保護する。 ・気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察／手当てを受ける。 ・呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 ・呼吸が止まっている場合は、呼吸補助具（蘇生バッグなど）や口鼻蘇生法で 人工呼吸を行う。口対口蘇生法は緊急事態の場合にのみ行う。 ・中毒の症状は、一定期間遅れて現れることがある。 ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 ・医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・自分自身を保護しながら、被害者を危険源から遠ざける。 ・直ちに皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで少なくとも20分間洗浄する。 ・被害者を静かな場所に寝かせ、低体温症にならないようにする。 ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 | 
 | 目に入った場合 | ・まぶたを大きく広げて流水で少なくとも10分間(できればコンタクトレンズを はずして)、患部を洗眼する。 ・眼の刺激が続く場合は医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぎ、液体を吐き出す。 ・意識がある場合は、コップ1～2杯の水を飲ませる。 ・無理に吐かせないこと。 ・自然嘔吐の場合は、嘔吐物が呼吸器に侵入するのを防ぐため、頭を胸より低くし、 うつぶせの姿勢にする。 ・何も飲ませない。 ・中毒の症状は、一定期間遅れて現れることがある。 | 

## Slide 70: 特定化学物質第二類物質
塩化ビニル Vinyl chloride C2H3Cl CAS RN:75-01-4 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 皮膚障害、中枢神経障害、呼吸器障害、肝障害（門脈圧亢進症）、肝血管肉腫、肝細胞がん、循環器系障害（レイノー現象等）、精巣障害、血液系障害、指端骨溶解症、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、めまい、ふらつき、手指の痛み、レイノー症状、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・粉じん・蒸気などの吸入を避けること。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動させる。 ・呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。呼吸が止まっている場合は、 人工呼吸を行う。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣類を脱がせ、全身にシャワーを浴びせる。 ・液体と接触した後、凍結した身体部分をぬるま湯で解凍し、衣服を 注意深く脱ぎ、繰り返し洗い流した後、乾燥した滅菌包帯で患部の 皮膚領域を覆う。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水または生理食塩水で 20 ～ 30 分間洗い流す。コンタクトレンズが ある場合は外す ・直ちに医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | すぐにガス状に変化するため、飲み込む可能性はほとんどない。 | 

## Slide 71: 特定化学物質第二類物質
塩素 Chlorine Cl2 CAS RN:7782-50-5 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、肝障害、腎障害、血液系障害、泌、気道肺障害、肝障害、腎障害、歯牙障害（歯牙酸蝕） | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、皮膚の腫瘤、角膜の異常、視力障害、せき、たん、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、口腔内の痛み、歯痛 | 
取扱い上の 注意事項 | ・衣類及び他の可燃物から遠ざけること。 ・バルブ及び付属品にはグリース及び油を使用しないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・環境への放出を避けること。 ・【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | ハロゲンガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 ・呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 

## Slide 72: 特定化学物質第二類物質
オーラミン Auramine [(CH₃)₂N–C₆H₄–CH=N–C₆H₄–N(CH₃)₂]⁺ Cl⁻ CAS RN:492-80-8、2465-27-2など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 肝障害、泌尿器系障害、尿路系腫瘍 | 
 | 症状 | 全身倦怠感、易疲労感、黄疸、血尿、頻尿、排尿痛、下腹部痛、残尿感、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・容器を密閉しておくこと。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気または粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じん機能付き有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被害者を静かな場所に横たえ、低体温症から保護する。 ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 ・気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察／ 手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 ・皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで洗い流したのち、 水と石けんで丁寧に洗浄する。 | 
 | 目に入った場合 | ・まぶたを大きく広げて流水で少なくとも10分間、患部を洗眼する。 ・眼の刺激が続く場合は医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・意識がある場合は、コップ1～2杯の水を飲ませる。 | 

## Slide 73: 特定化学物質第二類物質
オルト-トルイジン o-Toluidine CH₃–C₆H₄–NH₂ CAS RN:95-53-4 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、中枢神経障害、血液系障害（溶血性貧血又はメトヘモグロビン血症）、泌尿器系障害、泌尿器系腫瘍（膀胱がん等） | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、血尿、頻尿、排尿痛、下腹部痛、残尿感、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、ふらつき、チアノーゼ、尿の着色、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気または粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・人工呼吸が必要なことがある。 ・医療機関にただちに連絡し、医師の診断、手当てを受けること。 ・特別な処置が必要である。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣服を脱がせる。洗い流してから水と石鹸で皮膚を洗浄 する。 ・医療機関にただちに連絡し、医師の診断、手当てを受けること。 ・特別な処置が必要である。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・医療機関にただちに連絡し、医師の診断、手当てを受けること。 ・特別な処置が必要である。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・医療機関にただちに連絡し、医師の診断、手当てを受けること。 ・特別な処置が必要である。 | 

## Slide 74: 特定化学物質第二類物質
オルト-フタロジニトリル o-Phthalodinitrile NC–C₆H₄–CN CAS RN:91-15-6 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 中枢神経障害、精巣障害、眼障害 | 
 | 症状 | 頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、意識消失を伴う痙攣、もの忘れ、不眠、吐き気、食欲不振、顔面蒼白、手指のふるえ、脳神経系症状、眼のかすみ、羞明、胃腸症状（腹痛、下痢、嘔吐等）、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食または喫煙をしないこと。 ・容器を密閉しておくこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気または粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じん機能付き有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・水と石鹸で洗うこと。 ・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・口をすすぐこと。 | 

## Slide 75: 特定化学物質第二類物質
カドミウム及びその化合物 Cadmium and its compounds Cd CAS RN:7440-43-9、10022-68-1、10108-64-2、10124-36-4、10325-94-7など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 気道障害、肺障害、腎障害、消化器系障害、血液系障害、骨軟化、発がんのおそれ、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | せき、たん、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、息切れ、胸痛、呼吸困難、血尿、多尿、乏尿、むくみ、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、めまい、ふらつき、腹痛、下痢、嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 (カドミウム) | ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス〇、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じんマスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 (カドミウム) | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 ・脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。 ・水で数分間、注意深く洗うこと。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間、注意深く洗うこと。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 速やかに口をすすぎ、医師の診断を受けること。 | 

## Slide 76: 特定化学物質第二類物質
クロム酸及びその塩 Chromic acid and its salts CrO3 CAS RN:1333-82-0、7789-00-6、13517-17-4、13530-65-9、7775-11-3など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害（潰瘍等）、皮膚感作性、気道障害、肺障害、呼吸器感作性、呼吸器系腫瘍（肺がんまたは上気道のがん）、鼻腔の異常（鼻中隔穿孔）、嗅覚障害、肝障害、腎障害、循環器系障害、血液系障害、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、皮膚の痛み、皮膚の潰瘍、湿疹、じんま疹、鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔、せき、たん、息切れ、喘息様症状、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、めまい、ふらつき、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 (無水クロム酸) | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・衣類及び他の可燃物から遠ざけること。 ・可燃物と混合を回避するために予防策をとること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・眼、皮膚、衣類につけないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス△、クロロプレン△、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じんマスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 (無水クロム酸) | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・呼吸が困難な場合には、新鮮な空気のある場所に移動し、 呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 ・皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。 ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・直ちに医師に連絡すること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・直ちに医師に連絡すること。 | 

## Slide 77: 特定化学物質第二類物質
クロロメチルメチルエーテル Chloromethyl methyl ether CH₃–O–CH₂Cl CAS RN:107-30-2 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、気道・肺障害、呼吸器系腫瘍 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、せき、たん、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食または喫煙をしないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 ・呼吸用保護具を着用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気または粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じん機能付き有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・直ちに医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 ・皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 ・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 ・直ちに医師に連絡すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・直ちに医師に連絡すること。 | 

## Slide 78: 特定化学物質第二類物質
五酸化バナジウム Divanadium pentaoxide V2O5 CAS RN:1314-62-1 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、気道・肺障害、肝障害、腎障害、発がんのおそれ、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、皮膚の蒼白、舌の緑着色、指端の手掌部の角化、手指のふるえ、せき、たん、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・環境への放出を避けること。 ・【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じんマスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・特別な処置が緊急に必要である。 ・医師の診察／手当てを受けること。 ・医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・医師の手当、診断を受けること。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | 
 | 目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・特別な処置が必要である。 ・口をすすぐこと。 | 

## Slide 79: 特定化学物質第二類物質
コバルト及びその無機化合物 Cobalt and its inorganic compounds Co CAS RN:7440-48-4、1307-96-6、10026-24-1、10124-43-3、7646-79-9など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、皮膚感作性、気道障害、肺障害、呼吸器感作性、循環器系障害、内分泌系障害（甲状腺）、血液系障害、生殖器障害（男性）、発がんのおそれの疑い、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、湿疹、じんま疹、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、喘息様発作、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、徐脈、むくみ、胸痛、呼吸困難、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 (コバルト) | ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じんマスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 (コバルト) | 吸入した 場合 | ・呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。 ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、 低体温症から保護する。 ・気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察／ 手当てを受けること。 ・気道/呼吸器疾患の刺激が発生した場合:できるだけ早く、 グルココルチコイド吸入スプレーを吸入する。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 ・皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで洗い流したのち、水と 石けんで丁寧に洗浄する。 ・皮膚刺激又は発しんが生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。 ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぎ、吐き出す。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・意識がある場合は、コップ1～2杯の水を飲ませる。 ・自然嘔吐の場合は、嘔吐物が呼吸器に侵入するのを防ぐため、頭を 胸より低くし、うつぶせの姿勢にする。 | 

## Slide 80: 特定化学物質第二類物質
コールタール Coal tar 化学式：特定なし CAS RN:8007-45-2 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、皮膚感作性、消化器系障害、血液系障害、気道障害、肺障害、発がんのおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、にきび様変化、黒皮症、いぼ、皮膚潰瘍、ガス斑等、湿疹、じんま疹、せき、たん、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、めまい、ふらつき、全身倦怠感、易疲労感、体重減少、腹痛、下痢、嘔吐、食欲不振 | 
取扱い上の 注意事項 | ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・粉じん・蒸気などの吸入を避けること。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス×、クロロプレン〇、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じんマスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動させ、呼吸しやすい姿勢で休息させる。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣類、靴などを速やかに脱ぎ捨てる。 ・多量の水または石けん水で十分に洗い落とす。さらに15分間流水で 洗浄を続ける。 ・高温溶融コールタールが付着した時は、清澄な流水で冷やし火傷の 進行を防ぐ。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗浄する。コンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外し、洗浄を続ける。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 気分が悪い時は、医師の診察／手当てを受けること。 | 

## Slide 81: 特定化学物質第二類物質
酸化プロピレン Propylene Oxide (CH₃–CH–CH₂)O CAS RN:75-56-9 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、皮膚感作性、中枢神経障害、気道障害、肺障害、発がんのおそれの疑い、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、湿疹、じんま疹、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・粉じん・蒸気などの吸入を避けること。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息さること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 ・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 ・汚染された衣類をすべて脱ぐこと。 ・汚染された衣類を再使用す場合には洗濯をすること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | 

## Slide 82: 特定化学物質第二類物質
三酸化二アンチモン Antimony trioxide Sb2O3 CAS RN:1309-64-4 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害（アンチモン皮疹等）、気道障害、肺障害、心筋障害、消化器系障害、発がんのおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎（アンチモン皮疹等）、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、めまい、嘔吐、せき、たん、息切れ、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、腹痛、下痢、食欲不振、全身倦怠感、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じんマスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 ・医師に連絡すること。 ・意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、 低体温症から保護する。 ・気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察／ 手当てを受けること。 ・気道/呼吸器疾患の刺激が発生した場合:できるだけ早く、グルコ コルチコイド吸入スプレーを吸入する。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで洗い流したのち、水と 石けんで丁寧に洗浄する。 ・炎症を起こした場合: 医師の診察／手当てを受けること。 ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 | 
 | 目に入った場合 | ・症状が続く場合には、医師に連絡すること。 ・まぶたを大きく広げて流水で少なくとも10分間(できればコンタクト レンズをはずして)、患部を洗眼する。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・意識がある場合は、コップ1～2杯の水を飲ませる。 ・自然嘔吐の場合は、嘔吐物が呼吸器に侵入するのを防ぐため、頭を 胸より低くし、うつぶせの姿勢にする。 | 

## Slide 83: 特定化学物質第二類物質
シアン化カリウム Potassium cyanide KCN CAS RN:151-50-8 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、呼吸困難、呼吸停止、意識喪失、けいれん、肝障害、腎障害、消化器系障害、内分泌系障害（甲状腺） | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、異味症、心悸亢進（動悸）、声のかすれ、散瞳、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、意識消失、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、腹痛、下痢、食欲不振、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・眼、皮膚、衣類につけないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス〇、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気または粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じん機能を有するシアン化水素用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・自分自身を保護しながら、被害者を危険区域から非難させ、新鮮な空気の場所に 連れて行く。 ・意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、低体温症から 保護する。 ・医師に連絡すること。 ・被害者を半座位にする。 ・呼吸が止まっている場合は、呼吸補助具（蘇生バッグなど）や口鼻蘇生法で 人工呼吸を行う。口対口蘇生法は緊急事態の場合にのみ行う。 ・呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸 しやすい姿勢で安静にさせる。 ・気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察／手当てを受ける。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・応急処置を行うときは、保護手袋を着用する。 ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 ・医師に連絡をすること。 ・直ちに皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで少なくとも20分間洗浄する。 ・被害者を静かな場所に寝かせ、低体温症にならないようにする。 | 
 | 目に入った場合 | ・障害のない眼を保護しながら、流水で10分間、患部の眼を広く広げたまぶたで すすぐこと。 ・シアン化カリウム(KCN)の粉じんや水溶液の飛沫に眼が触れると、生命を脅かす。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・意識がある場合は、コップ1～2杯の水を飲ませる。 ・被害者に対して行われるすべての活動は、保護手袋を着用する必要がある。 ・呼吸停止の場合は、口から口への蘇生を行わず、酸素化された空気または純粋な 酸素を含む(非再呼吸)マスクを介して酸素を塗布する。 ・自然嘔吐の場合は、嘔吐物が呼吸器に侵入するのを防ぐため、頭を胸より低くし、 うつぶせの姿勢にする。 | 

## Slide 84: 特定化学物質第二類物質
シアン化水素 Hydrogen cyanide HCN CAS RN:74-90-8 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、中枢神経障害、循環器系障害、消化器系障害、 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、異味症、心悸亢進（動悸）、声のかすれ、呼吸困難、散瞳、皮膚または粘膜の紅潮、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、腹痛、下痢、食欲不振、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、火花、裸火のような着火源から遠ざけること。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・適切な呼吸用保護具を着用すること。 ・眼、皮膚、又は衣類に付けないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | シアン化水素用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・口をすすぐこと。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 

## Slide 85: 特定化学物質第二類物質
シアン化ナトリウム Sodium cyanide NaCN CAS RN:143-33-9 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、腎障害、消化器系障害、内分泌系障害（副腎）、精巣障害、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、異味症、心悸亢進（動悸）、声のかすれ、呼吸困難、散瞳、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、血尿、多尿、乏尿、むくみ、腹痛、下痢、食欲不振、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。 ・眼、皮膚、又は衣類に付けないこと。 ・粉じんを吸入しないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス〇、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気または粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じん機能を有するシアン化水素用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・医師の手当、診断を受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 ・直ちに医師に連絡し、手当、診断を受けること。 ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が持続する場合、気分が悪い時は、医師の診断、手当てを 受けること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡し、手当、診断を受けること。 ・口をすすぐこと。 | 

## Slide 86: 特定化学物質第二類物質
3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン 3,3'-Dichloro-4,4'-diaminodiphenylmethane NH₂‑C₆H₃(Cl)‑CH₂‑C₆H₃(Cl)‑NH₂ CAS RN:101-14-4 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 肝障害、腎障害、消化器系障害、血液系障害、尿路系腫瘍、呼吸器系腫瘍 | 
 | 症状 | せき、たん、胸痛、呼吸困難、上腹部違和感、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、腹痛、下痢、嘔吐、食欲不振、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、めまい、ふらつき、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気または粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じん機能を有する有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣服を脱がせる。 ・洗い流してから水と石鹸で皮膚を洗浄する。 | 
 | 目に入った場合 | 多量の水で洗い流す (できればコンタクトレンズをはずす)。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐ。 ・医師に連絡すること。 | 

## Slide 87: 特定化学物質第二類物質
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP) Dimethyl 2,2-dichlorovinyl phosphate (CH₃O)₂P(=O)OCH=CCl₂ CAS RN:62-73-7 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、皮膚感作性、中枢神経障害、末梢神経障害、有機リン中毒、肝障害、発がんのおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ)、皮膚発赤、湿疹、じんま疹、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、縮瞳、唾液分泌過多、吐き気、、下痢、易疲労感、黄疸、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・眼、皮膚、衣類につけないこと。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 ・環境への放出を避けること。 ・【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス データなし、クロロプレン データなし、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気または粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じん機能を有する有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・直ちに医師に連絡し、診察／手当てを受けること。 ・特別な処置が緊急に必要である。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水／石けんで洗うこと。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・特別な処置が必要である。 ・皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察／手当てを 受けること。 ・汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をする。 ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・特別な処置が必要である。 ・口をすすぐこと。 | 

## Slide 88: 特定化学物質第二類物質
1,1-ジメチルヒドラジン 1,1-Dimethylhydrazine (CH₃)₂N–NH₂ CAS RN:57-14-7 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、皮膚感作性、中枢神経障害、気道障害、肺障害、肝障害、血液系障害、発がんのおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、湿疹、じんま疹、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、めまい、ふらつき、胸痛、呼吸困難、息切れ、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する措置を講ずること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 ・環境への放出を避けること。 ・【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | アンモニア用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・直ちに医師に連絡し、診察／手当てを受けること。 ・特別な処置が緊急に必要である。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水／石けん（鹸）で洗うこと。 ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 ・気分が悪いときは医師に連絡すること。 ・特別な処置が必要である。 ・皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察／手当てを 受けること。 ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・特別な処置が必要である。 ・口をすすぐこと。 | 

## Slide 89: 特定化学物質第二類物質
臭化メチル Methyl bromide CH3Br CAS RN:74-83-9 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害（協調運動障害、振せん等）、精神障害（性格変化、せん妄、幻覚等）気道・肺障害、循環器障害、肝障害、腎障害、消化器系障害、血液系障害、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、幻覚等の精神障害又は意識障害、鼻炎、咽喉痛、せき、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難、頭痛、頭重、めまい、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、腹痛、下痢、食欲不振、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、ふらつき、胸痛、呼吸困難、息切れ | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 臭化メチル用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動させる。 ・呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。できるだけ早く、グルココルチコイド 吸入用スプレーで繰り返し深呼吸させる。 ・呼吸が止まっている場合は、口鼻蘇生法を行う。それが不可能な場合は、 口対口蘇生法を行う。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣服を脱がせる。 ・皮膚に付着した部分を多量の流水で少なくとも10～20分間洗浄する。5% 炭酸水素 ナトリウム水溶液で洗い流すのが最適である。 ・凍傷の場合は多量の水で洗い流し、衣服は脱がせない。 ・直ちに医師の診察／手当を受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・できるだけ早く多量の流水で10分間洗浄する。できればコンタクトレンズを外す。 その後も洗浄を続けること。 ・過冷却液体に触れた場合は目をすすぐのはまぶたを開かずに短時間にする。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・この低沸点物質を経口摂取することは考えられない。 ・ただし、液体を摂取した場合は口をすすぐ。水を少しずつ飲ませる。 食用油、ひまし油、牛乳またはアルコールは使用しない。 ・直ちに医師の診察／手当てを受けること。 | 

## Slide 90: 特定化学物質第二類物質
重クロム酸及びその塩 Dichromic acid and its salts H2Cr2O7 CAS RN:13530-68-2、10588-01-9、7789-09-5、7778-50-9、7789-12-0など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 皮膚障害（潰瘍等）、気道障害、肺障害、皮膚感作性、呼吸器感作性、呼吸器系腫瘍（肺がん又は上気道のがん）、鼻腔の異常（鼻中隔穿孔）、肝障害、腎障害 | 
 | 症状 | 皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、皮膚の痛み、皮膚の潰瘍、湿疹、じんま疹、胸痛、鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔、せき、たん、息切れ、鼻・喉の痛み、喘息様発作、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、胸痛、呼吸困難、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 (重クロム酸) | ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・ミスト、ヒューム、蒸気、スプレーの吸入をしないこと。 ・換気が十分でない場合には、適切な呼吸用保護具を着用すること。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】（重クロム酸） ニトリル×、ラテックス△、クロロプレン△、ネオプレン ◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気または粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じん機能付き酸性ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 (重クロム酸) | 吸入した 場合 | ・医師に連絡すること。 ・呼吸が困難な場合には、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸 しやすい姿勢で休息させること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 ・皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 ・皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・直ちに医師に連絡すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・医師に連絡すること。 | 

## Slide 91: 特定化学物質第二類物質
水銀及びその無機化合物 Mercury and its inorganic compounds Hg CAS RN:7439-97-6、7546-30-7、7487-94-7、10045-94-0、10112-91-1など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、皮膚感作性、中枢神経障害（振せん、歩行障害等）、焦燥感、記憶減退、不眠等の精神障害、口腔粘膜障害、末梢神経障害、肝障害、腎障害、血液系障害、循環器系障害、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、湿疹、じんま疹、手指のふるえ、頭痛、頭重、めまい、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、易疲労感、不眠、黄疸、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、血尿、多尿、乏尿、むくみ、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、ふらつき、口腔内の痛み、歯痛 | 
取扱い上の 注意事項 (水銀) | ・粉じん､煙､ｶﾞｽ､粉じん・蒸気などを吸入しないこと｡ ・取扱後は手などをよく洗うこと｡ ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと｡ ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること｡ ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと｡ ・環境への放出を避けること｡ ・呼吸用保護具を着用すること｡ |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス〇、クロロプレン〇、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気または粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 水銀用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 (水銀) | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・人工呼吸が必要なことがある。 ・直ちに医師に連絡し、診断、手当てを受けること。 ・特別な処置が緊急に必要である。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣服を脱がせる。 ・洗い流してから水と石鹸で皮膚を洗浄する。 ・医師の診断、手当てを受けること。 ・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・医師の診断、手当てを受けること。 ・口をすすぐこと｡ | 

## Slide 92: 特定化学物質第二類物質
トリレンジイソシアネート Tolylene diisocyanate O=C=N–C₆H₃–CH₃–N=C=O CAS RN:26471-62-5、584-84-9、91-08-7など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、皮膚感作性、気道障害、肺障害、呼吸器感作性、視力障害、発がんのおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ、皮膚発赤、湿疹、じんま疹、咽頭部異和感、視力障害、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、喘息様発作、全身倦怠感、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。 ・屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 ・粉じんを吸入しないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・汚染された作業衣を作業場から出さないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル△、ラテックス×、クロロプレン△、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気または粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じん機能を有する有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・医師の手当、診断を受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・皮膚を速やかに流水又はシャワーで洗うこと。 ・医師の手当、診断を受けること。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・医師の手当、診断を受けること。 | 

## Slide 93: 特定化学物質第二類物質
ナフタレン Naphthalene C10H8 CAS RN:91-20-3 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、皮膚感作性、中枢神経障害、眼毒性（白内障・網膜異常）、気道障害、消化器系障害、血液系障害（溶血性貧血）、発がんのおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、湿疹、じんま疹、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、息切れ、チアノーゼ、腹痛、下痢、食欲不振、体重減少、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、めまい、ふらつき | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・容器を接地しアースをとること。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で、飲食・喫煙をしないこと。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動させる。 ・呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 ・呼吸が止まっている場合は、口鼻蘇生法を行う。それが不可能な場合 は、口対口蘇生法を行う。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣服を脱がせる。 ・皮膚に付着した部分を流水で石けんを使って十分に洗浄する。その後、 ポリエチレングリコール 400 と交互に水で数分間すすぎ最後に石鹸と 水で洗浄する。 ・医師に連絡すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・流水で10分間洗浄する。できればコンタクトレンズを外す。その後も 洗浄を続けること。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐ。嘔吐させないこと。食用油、ひまし油、牛乳またはアル コールは使用しない。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 

## Slide 94: 特定化学物質第二類物質
ニッケル化合物 Nickel compounds Ni CAS RN:10101-97-0、13478-00-7、7718-54-9、7791-20-0、1313-99-1など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 皮膚障害、皮膚感作性、気道障害、呼吸器感作性、腎障害、呼吸器系腫瘍（肺がん又は上気道のがん）、鼻腔の異常（鼻炎、副鼻腔炎、鼻中隔穿孔等） | 
 | 症状 | 皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、湿疹、じんま疹、鼻炎、頬・鼻周囲・額の痛み、顔やまぶたの腫れ、発熱、頭重、嗅覚脱失、鼻中隔穿孔等、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、全身倦怠感、血尿、多尿、乏尿、むくみ、喘息様発作、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 (硫酸ニッケル(II)六水和物) | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 ・【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】（硫酸ニッケル六水和物） ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気または粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じんマスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 (硫酸ニッケル(II)六水和物) | 吸入した 場合 | ・呼吸が困難な場合には、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸 しやすい姿勢で休息させること。 ・呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。 ・気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 ・皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | 

## Slide 95: 特定化学物質第二類物質
ニッケルカルボニル Nickel carbonyl Ni(CO)4 CAS RN:13463-39-3 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 皮膚障害、皮膚感作性、中枢神経障害、気道障害、肺障害、呼吸器感作性、肝障害、腎障害、消化器系障害、発がんのおそれ、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 皮膚炎、皮膚掻痒感、皮膚発赤、湿疹、膨疹、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、血尿、多尿、乏尿、むくみ、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、喘息様発作、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・静電気放電や火花による引火を防止すること。 ・個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。 ・屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと ・取扱い後はよく手を洗うこと。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気または粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 送気マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・医師の手当、診断を受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣類を脱ぐこと。 ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 ・医師の手当、診断を受けること。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・医師の手当、診断を受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・医師の手当、診断を受けること。 | 

## Slide 96: 特定化学物質第二類物質
ニトログリコール Nitroglycol O₂NO–CH₂–CH₂–ONO₂ CAS RN:628-96-6 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 中枢神経障害、末梢神経障害、循環器系障害（狭心症様発作または血管運動神経障害）、血液系障害、消化器系障害 | 
 | 症状 | 頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、肩こり、冷感、神経痛、脱力感、腹痛、下痢、吐き気、食欲不振、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、めまい、ふらつき | 
取扱い上の 注意事項 | ・粉砕／衝撃／摩擦のような乱暴な取扱いをしないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 ・医師に連絡すること。 ・意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、 低体温症から保護する。 ・気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察／ 手当てを受けること。 ・呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 ・心停止（反応がなく、呼吸が正常でない）の場合は、直ちに胸骨圧迫 と人工呼吸を行う。可能な場合は、自動体外式除細動器(AED)を使用 すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 ・皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで洗い流したのち、水と 石けんで丁寧に洗浄する。 ・被害者を静かな場所に寝かせ、低体温症にならないようにする。 ・医師の診察／手当てを受けること。 ・蒸気への同時吸入ばく露に注意すること。 | 
 | 目に入った場合 | まぶたを大きく広げて流水で少なくとも10分間、患部を洗眼する。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぎ、液体を吐き出す。 ・無理に吐かせないこと。 ・中毒の症状は、一定期間遅れて現れることがある。 ・自然嘔吐の場合は、嘔吐物が呼吸器に侵入するのを防ぐため、頭を 胸より低くし、うつぶせの姿勢にする。 | 

## Slide 97: 特定化学物質第二類物質
パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン p-Dimethylaminoazobenzene (CH₃)₂N–C₆H₄–N=N–C₆H₅ CAS RN:60-11-7 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、気道障害、泌尿器系障害、泌尿器系腫瘍、肝障害、発がんのおそれの疑い（肝臓がん） | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、せき、咽頭痛、喘鳴、呼吸器の刺激症状、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、血尿、頻尿、排尿痛、下腹部痛、残尿感、全身倦怠感、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・容器を密閉しておくこと。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気または粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じん機能を有する有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水と石けんで洗うこと。 ・皮膚刺激が生じた場合：医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | 数分間多量の水で洗い流し(できればコンタクトレンズをはずして)、 医師の診断を受ける。 | 
 | 飲み込んだ場合 | コップ1、2杯の水を飲ませる。 | 

## Slide 98: 特定化学物質第二類物質
パラ-ニトロクロロベンゼン p-Nitrochlorobenzene Cl–C₆H₄–NO₂ CAS RN:100-00-5 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 中枢神経障害、血液系障害（溶血性貧血、メトヘモグロビン血症）、発がんのおそれ、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、めまい、ふらつき、疲労感、チアノーゼ、尿の着色、全身倦怠感、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・医師の診察／手当てを受けること。 ・医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水／石けんで洗うこと。 ・特別な処置が必要である。 ・汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をする。 | 
 | 目に入った場合 | 数分間多量の水で洗い流し(できればコンタクトレンズをはずして)、 医療機関に連絡する。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・気分が悪いときは医師に連絡すること。 ・口をすすぐこと。 | 

## Slide 99: 特定化学物質第二類物質
砒素及びその化合物 Arsenic and its compounds As CAS RN:7440-38-2、1327-53-3、7784-46-5、637-03-6、12279-90-2など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害（黒皮症、角化症等）、末梢神経障害（下肢神経炎等）、気道障害、肺がん、皮膚がん、鼻中隔穿孔、肝障害、腎障害、消化器系障害、血液系障害、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、口内炎、便秘、皮膚の色素沈着・色素脱失・角化等、皮膚潰瘍、爪及び毛髪の萎縮又は欠損、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、腹痛、下痢、嘔吐、食欲不振、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、めまい、ふらつき、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 (砒素) | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・涼しいところに置くこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス〇、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じんマスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 (砒素) | 吸入した 場合 | ・医師に連絡すること。 ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 ・気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察／ 手当てを受けること。 ・口をすすぎ、液体を吐き出させる。 ・意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、 低体温症から保護する。 ・呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 ・気道/呼吸器疾患の刺激が発生した場合: できるだけ早く、 グルココルチコイド吸入スプレーを吸入する。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 ・自分自身を保護しながら、被害者を危険源から遠ざける。 ・皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで洗い流したのち、水と 石けんで丁寧に洗浄する。 | 
 | 目に入った場合 | ・まぶたを大きく広げて流水で少なくとも10分間、患部を洗眼する。 ・眼の刺激が続く場合は医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・意識がある場合は嘔吐させる。 ・自然嘔吐の場合は、嘔吐物が呼吸器に侵入するのを防ぐため、頭を 胸より低くし、うつぶせの姿勢にする。 | 

## Slide 100: 特定化学物質第二類物質
弗化水素 Hydrogen fluoride HF CAS RN:7664-39-3 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 皮膚障害、前眼部障害、気道障害、肺障害、循環器系障害、歯牙障害、骨の異常 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、体重減少、口腔内の痛み、歯痛、歯牙の変色 | 
取扱い上の 注意事項 | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・環境への放出を避けること。 ・【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気または粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | フッ化水素用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。 ・特別な処置が緊急に必要である。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 ・皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・特別な処置が必要である。 ・可能ならば、グルコン酸カルシウムゼリーを塗る。 ・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・直ちに医師に連絡すること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・コップ 1-2 杯の水または牛乳を飲ませる。 ・無理に吐かせないこと。 | 

## Slide 101: 特定化学物質第二類物質
ベータ-プロピオラクトン β－Propiolactone O═CH₂–CH₂–C(=O)–O CAS RN:57-57-8 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、気道障害、発がんのおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、せき、たん、息切れ、胸痛、呼吸困難、鼻・喉の痛み、全身倦怠感、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 ・容器を密閉しておくこと。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 ・人工呼吸が必要なことがある。 ・医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | 直ちに皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで少なくとも10～20分間洗浄する。 | 
 | 目に入った場合 | 数分間多量の水で洗い流し(できればコンタクトレンズをはずして)、医療機関に連絡する。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぎ、液体を吐き出す。 コップ1、2杯の水を飲ませる。 ・無理に吐かせないこと。 ・医療機関に連絡する。 | 

## Slide 102: 特定化学物質第二類物質
ベンゼン Benzene C6H6 CAS RN:71-43-2、1076-43-3など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、末梢神経障害、気道障害、循環器系障害、免疫系障害、血液系障害（再生不良性貧血等の造血器障害）、生殖毒性のおそれの疑い、発がん性のおそれ（白血病） | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、失神、意識障害、出血傾向（鼻血、皮下出血、あざ等）、ふらつき、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する措置を講ずること。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気または粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動させ、呼吸させるか、酸素吸入する。 ・呼吸が止まっている場合は人工呼吸を行う。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣服を脱がせる。 ・皮膚に付着した部分を流水と石鹸で十分に洗浄する。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・流水で10分間洗浄する。 ・コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、洗浄を 続けること。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐ。 ・無理に吐かせない。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 

## Slide 103: 特定化学物質第二類物質
ペンタクロロフェノール及びそのナトリウム塩 Pentachlorophenol and its sodium salts C₆Cl₅OH CAS RN:87-86-5、131-52-2など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、気道障害、肝障害、腎障害、循環器系障害、消化器系障害、発がんのおそれ、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、塩素ざ瘡（にきび）、色素沈着、毛孔角化および爪の変色、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、食欲不振、甘味嗜好、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、腹痛、下痢、食欲不振、心悸亢進（動悸）、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 (ペンタクロロフェノール) | ・容器を密閉しておくこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・眼、皮膚、衣類につけないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス×、クロロプレン〇、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気または粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じん機能を有する有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 (ペンタクロロフェノール) | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・医師に連絡すること。 ・半座位をとる。 ・人工呼吸が必要なことがある。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水／石けん（鹸）で洗うこと。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・口をすすぐこと。 ・水に活性炭を懸濁した液を飲ませる。 ・コップ1、2杯の水を飲ませる。 | 

## Slide 104: 特定化学物質第二類物質
ホルムアルデヒド Formaldehyde HCHO CAS RN:50-00-0、30525-89-4など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、皮膚感作性、中枢神経障害、気道・肺障害、呼吸器感作性、発がんのおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、湿疹、じんま疹、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、喘息様発作、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | ホルムアルデヒド用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動させ、半座位の姿勢にさせる。 ・呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。できるだけ早く、グルココル チコイド吸入用スプレーで繰り返し深呼吸させる。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣服を脱がせる。 ・皮膚に付着した部分を流水で10～20分以上洗浄する。 ・医師の診察を受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・流水で10分間洗浄する。 ・直ちに医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐ。 ・負傷者に意識がある場合は、コップ1杯の水（約200ml）を飲ませる。 可能であれば、1～2％塩化アンモニウム水溶液、炭酸アンモニウム 水溶液、または20％尿素水溶液を飲ませる。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 

## Slide 105: 特定化学物質第二類物質
マゼンタ Magenta NH₂–C₆H₄–C⁺(=NH)–C₆H₃(CH₃)–C₆H₄–NH₂ · Cl⁻ CAS RN:632-99-5 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 泌尿器系障害、泌尿器系腫瘍 | 
 | 症状 | 血尿、頻尿、排尿痛、下腹部痛、残尿感、全身倦怠感、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・容器を密閉しておくこと。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じんマスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・水と石鹸で洗うこと。 ・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | 

## Slide 106: 特定化学物質第二類物質
マンガン及びその化合物 Manganese and its compounds Mn CAS RN:7439-96-5、7722-64-7、1313-13-9、13446-34-9、15244-36-7など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 中枢神経障害（言語障害、歩行障害、振せん等）、気道障害、肺障害、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指のふるえ、書字拙劣、歩行障害、不随意運動、発語異常等のパーキンソン症候群様症状、、胸痛、呼吸困難、息切れ | 
取扱い上の 注意事項 (マンガン) | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じんマスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 (マンガン) | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動させる。 ・呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | 皮膚に付着した部分を流水と石鹸で十分に洗浄する。 | 
 | 目に入った場合 | ・流水で10分間洗浄する。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐ。 ・コップ一杯の水を飲ませる。 ・無理に吐かせない。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 

## Slide 107: 特定化学物質第二類物質
沃化メチル Methyl iodide CH3I CAS RN:74-88-4 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、気道障害、中枢神経神経障害（視覚障害、言語障害、協調運動障害等）、精神障害（せん妄、躁状態等）、内分泌系障害（甲状腺） | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、せん妄、躁状態等、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | ヨウ化メチル用の防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・直ちに医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。 ・気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・直ちに医師に連絡すること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | 

## Slide 108: 特定化学物質第二類物質
溶接ヒューム Welding fumes 化学式：特定なし CAS RN:特定なし |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 中枢神経障害、気道障害、肺障害、発がんのおそれ | 
 | 症状 | 仮面様顔貌・顔・流涎・発汗異常・手指のふるえ・書字拙劣・歩行障害・不随意性運動障害・発語異常等のパーキンソン症候群様症状、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、運動神経障害、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 (溶接棒：Mn5%,Si10%, Ti10%,Mg5%) | ・適切な保護具（保護眼鏡，呼吸用保護具，安全靴等）を着用すること。 ・取扱場所で飲食または喫煙をしないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・屋外または換気の良い場所で使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | ・高温・火花から保護できる難燃性の作業着、保護手袋、保護靴を着用 ・紫外線を遮光できる保護面または保護眼鏡を着用 ・呼吸用保護具を着用 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 溶接ヒュームが発生するすべての場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 個人ばく露測定の結果に応じた要求防護係数を満たす防じんマスク など（具体的には保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 (溶接棒：Mn5%,Si10%, Ti10%,Mg5%) | 吸入した 場合 | ・被災者を空気の新鮮な場所に移し，呼吸しやすい姿勢で休息させる。 ・気分が悪い時は医師に連絡すること。 ・呼吸に関する症状が出た場合には，医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・気分が悪い時は医師に連絡すること。 ・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 ・皮膚刺激または発疹が生じた場合は，医師の診察／手当てを受ける。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次に，コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合は，医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・口をすすぐこと。 | 

## Slide 109: 特定化学物質第二類物質
リフラクトリーセラミックファイバー Refractory ceramic fibers Al2O3、SiO2を主成分とした非晶質の人造鉱物繊維 CAS RN:142844-00-6 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、気道障害、肺障害、発がんのおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 |  | 
使用 すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 窯・炉等の断熱または耐火措置を講じる作業、補修作業、解体・破砕作業、空気中の濃度測定により0.3本/cm3以上である作業、未測定の作業など高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 電動ファン付き呼吸用保護具 など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急 措置 | 吸入した 場合 | 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | 皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで洗い流したのち、水と石けん（鹸）で丁寧に洗浄する。 | 
 | 目に入った場合 | 数分間まぶたを大きく広げて流水で少なくとも10分間、患部を洗眼する。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 口をすすぎ、液体を吐き出す。 | 

## Slide 110: 特定化学物質第二類物質
硫化水素 Sulfur hydride H2S CAS RN:7783-06-4 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、気道障害、肺障害、循環器系障害、消化器系障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血等の結膜及び角膜の異常、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、不眠、易疲労性、易興奮性、腹痛、下痢、吐き気、食欲不振、歯牙の変化等、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン データなし、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 酸性ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・直ちに医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | 

## Slide 111: 特定化学物質第二類物質
硫酸ジメチル Dimethyl sulfate (CH₃)₂SO₄ CAS RN:77-78-1 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 皮膚障害、前眼部障害、中枢神経障害、気道障害、肺障害、肝障害、腎障害、循環器系障害、発がんのおそれ、生殖毒性のおそれの疑い | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、鼻・喉の痛み、血尿、多尿、乏尿、むくみ、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・取扱い後はよく洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン〇、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・特別処置が緊急に必要である。 ・直ちに医師を呼ぶこと。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 ・皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 ・特別処置。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・特別処置。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・特別処置。 | 

## Slide 112: 特定化学物質第三類物質
アンモニア Ammonia NH3 CAS RN:7664-41-7 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 皮膚障害、前眼部障害、中枢神経障害、気道障害、肺障害、呼吸器感作性 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息苦しさ、喘息様発作、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン△、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | アンモニア用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、低体温症から 保護する。 ・気道/呼吸器疾患の刺激が発生した場合:できるだけ早く、グルココルチコイド 吸入スプレーを吸入する。 ・呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 ・息切れの場合には、患者が半座位を取ることができるようする。 ・応急処置者は自分自身を守るために注意を払う必要がある。 ・心停止（反応がなく、呼吸が正常でない）の場合は、直ちに胸骨圧迫と人工呼吸 を行う。可能な場合は、自動体外式除細動器(AED)を使用すること。 ・医師に連絡すること。 ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 ・気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察／手当てを受ける。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・自分自身を保護しながら、被害者を危険源から遠ざける。 ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 ・液体アンモニアに触れて衣類が凍結した場合は、当面はそのままにすること。 ・直ちに皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで少なくとも20分間洗浄する。 ・医師に連絡をすること。 | 
 | 目に入った場合 | ・障害のない眼を保護しながら、流水で10分間、患部の眼を広く広げたまぶたで すすぐこと。 ・眼の刺激が続く場合は医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぎ、液体を吐き出す。 ・意識がある場合は、コップ1～2杯の水を飲ませる。 | 

## Slide 113: 特定化学物質第三類物質
一酸化炭素 Carbon oxide CO CAS RN:630-08-0 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 中枢神経障害（運動失調、視覚障害、色視野障害、前庭機能障害等）、精神障害（幻覚、せん妄等）、血液系障害、循環器系障害、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、記憶減退、幻覚、せん妄等、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、めまい、ふらつき | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 漏洩によりガスが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 一酸化炭素用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・医師の手当、診断を受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・水と石鹸で洗うこと。 ・医師の手当、診断を受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。 ・医師の手当、診断を受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・医師の手当、診断を受けること。 | 

## Slide 114: 特定化学物質第三類物質
塩化水素 Hydrogen chloride HCl CAS RN:7647-01-0 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 皮膚障害、前眼部障害、気道障害、肺障害、呼吸器感作性、歯牙障害（歯牙酸蝕） | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、せき、息切れ、喘息様発作、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、口腔内の痛み、歯痛 | 
取扱い上の 注意事項 | ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン△、ネオプレン〇 ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 酸性ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、低体温症から 保護する。 ・気道/呼吸器疾患の刺激が発生した場合:できるだけ早く、グルココルチコイド 吸入スプレーを吸入する。 ・呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 ・医師に連絡すること。 ・心停止（反応がなく、呼吸が正常でない）の場合は、直ちに胸骨圧迫と人工呼吸 を行う。可能な場合は、自動体外式除細動器(AED)を使用すること。 ・中毒の症状は、一定期間遅れて現れることがある。 ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 半座位。 ・呼吸が止まっている場合は、呼吸補助具（蘇生バッグなど）や口鼻蘇生法で人工 呼吸を行う。口対口蘇生法は緊急事態の場合にのみ行う。 ・気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察／手当てを受ける。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・応急処置を行うときは、保護手袋を着用する。 ・自分自身を保護しながら、被害者を危険源から遠ざける。 ・直ちに皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで少なくとも20分間洗浄する。 | 
 | 目に入った場合 | ・障害のない眼を保護しながら、流水で10分間、患部の眼を広げたまぶたですすぐ。 ・流水、冷水の下でのみ眼を注意深くすすぐこと。コンタクトレンズをそのままに したりしないこと。 ・眼の刺激が続く場合は医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐ。意識のない人の口には何も与えないこと。 ・ただちに医師に連絡すること。 ・医師の指示がない場合には、無理に吐かせないこと 。 | 

## Slide 115: 特定化学物質第三類物質
硝酸 Nitric acid HNO3 CAS RN:7697-37-2 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 皮膚障害、前眼部障害、気道障害、肺障害、歯牙障害（歯牙酸蝕） | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、口腔内の痛み、歯痛 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・衣類及び他の可燃物から遠ざけること。 ・可燃物と混合を回避するために予防策をとること。 ・他の容器に移し替えないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 ・【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 酸性ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・皮膚を速やかに洗浄すること。 皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 

## Slide 116: 特定化学物質第三類物質
二酸化硫黄 Sulphur dioxide SO2 CAS RN:7446-09-5 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、気道障害、肺障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難 | 
取扱い上の 注意事項 | ・適切な保護眼鏡、保護面を着用すること。 ・ガスを吸入しないこと。 ・屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン〇、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 酸性ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・医師に連絡すること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・医師に連絡すること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 ・医師に連絡すること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・医師に連絡すること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 

## Slide 117: 特定化学物質第三類物質
フェノール Phenol C₆H₅OH CAS RN:108-95-2 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 皮膚障害、前眼部障害、中枢神経障害、気道障害、肺障害、肝障害、腎障害、血液系障害、循環器系障害、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、血尿、多尿、乏尿、むくみ、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、ふらつき | 
取扱い上の 注意事項 | ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。 ・粉じんを吸入しないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル△、ラテックス×、クロロプレン〇、ネオプレン〇 ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・直ちに医師を呼ぶこと。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぎ取り去ること。 ・多量の石鹸と水で優しく洗うこと。 ・医師の診断を受けること。 ・脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。 洗浄を続けること。 ・水で数分間、注意深く洗うこと。 ・直ちに医師を呼ぶこと。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・ロを洗うこと。直ちに医師を呼ぶこと。 ・吐かせないこと。 | 

## Slide 118: 特定化学物質第三類物質
ホスゲン Phosgene COCl2 CAS RN:75-44-5 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 皮膚障害、前眼部障害、中枢神経障害、気道障害、肺障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み | 
取扱い上の 注意事項 | ・容器を密閉しておくこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・呼吸用保護具を着用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | ハロゲンガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・半座位。 ・酸素処置が必要なことがある。 ・直ちに医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水／石けん（鹸）で洗うこと。 ・凍傷の場合：多量の水で洗い流し、衣服は脱がせない。 ・皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・気分が悪いときは医師に連絡すること。 | 

## Slide 119: 特定化学物質第三類物質
硫酸 Sulfuric acid H2SO4 CAS RN:7664-93-9,8014-95-7 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 皮膚障害、前眼部障害、気道障害、肺障害、歯牙障害（歯牙酸蝕） | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、胸痛、呼吸困難、口腔内の痛み、歯痛 | 
取扱い上の 注意事項 | ・他の容器に移し替えないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 ・【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】(発煙硫酸) ニトリル×、ラテックス〇、クロロプレン△、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 漏洩によりミストが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じん機能付き酸性ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動させる。 ・呼吸困難な場合は半座位の姿勢で酸素吸入させる。できるだけ早く、 グルココルチコイド吸入スプレーを繰り返し深呼吸させる。 ・呼吸停止の場合は人工呼吸を行う。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・汚染された衣服を脱がせる。 ・皮膚に付着した部分を流水で10分間洗浄する。水と接触すると酸は 激しく反応し、大量の熱が発生するため、できるだけ速やかに、 乾いた布またはティッシュペーパー（次善の策）で濃縮酸をしみこま せる。その後、大量の水(強い噴流水や大量のシャワー)で皮膚を洗う。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・できるだけ早く、流水で10分間洗浄する。コンタクトレンズを着用 していて容易に外せる場合は外し、洗浄を続けること。 ・酸の残留物をできるだけ早く、完全に除去するために、穏やかな ジェット水流を直接眼に当てる。搬送中も洗浄を続けること。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐ。 ・コップ一杯の水を飲ませる。塩基で中和しようとしたり、炭を与えた りしてはならない。 ・無理に吐かせない。 ・医師の診察／手当てを受けること。 | 

## Slide 120: 特定化学物質
1,3-ブタジエン 1,3-Butadiene CH₂=CH–CH=CH₂ CAS RN:106-99-0 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、中枢神経障害、気道障害、肝障害、循環器系障害、血液系障害、生殖器障害（女性）、発がんのおそれ、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、易疲労感、黄疸、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、ふらつき、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・医療機関に連絡する。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・凍傷の場合：多量の水で洗い流し、衣服は脱がせない。 ・医療機関に連絡する。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、医師の診断／手当てを受けること。 | 

## Slide 121: 特定化学物質
1,4-ジクロロ-2-ブテン 1,4-Dichloro-2-butene ClCH₂–CH=CH–CH₂Cl CAS RN:764-41-0 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害、気道障害、全身毒性（ばく露による影響が複数の臓器にわたる可能性がある等臓器を特定できないもの）、発がんのおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、全身倦怠感、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・取扱後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食または喫煙をしないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 ・呼吸用保護具を着用すること。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用 すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン× ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急 措置 | 吸入した 場合 | ・ただちに医師に連絡すること ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息さること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 ・ただちに医師に連絡すること ・汚染された衣類をすべて脱ぐこと。 ・汚染された衣類を再使用す場合には洗濯をすること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・ただちに医師に連絡すること | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・ただちに医師に連絡すること | 

## Slide 122: 特定化学物質
硫酸ジエチル Diethyl sulfate C₂H₅O–SO₂–OC₂H₅ CAS RN:64-67-5 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、気道障害、肺障害、発がんのおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、せき、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み、全身倦怠感、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル×、ラテックス×、クロロプレン〇、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 漏洩により蒸気やミストが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じん機能付き有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・直ちに医師に連絡し、手当、診断を受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 ・直ちに医師に連絡し、手当、診断を受けること。 ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・直ちに医師に連絡し、手当、診断を受けること。 ・水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡し、手当、診断を受けること。 ・口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | 

## Slide 123: 特定化学物質
1,3-プロパンスルトン 1,3-Propane sultone –(CH₂)₃–SO₂–O– CAS RN:1120-71-4 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害、全身毒性（ばく露による影響が複数の臓器にわたる可能性がある等臓器を特定できないもの）、発がんのおそれ | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、全身倦怠感、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 |  | 
使用 すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル△、ラテックス△、クロロプレン〇、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 漏洩により粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じん機能付き有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急 措置 | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水／石けん（鹸）で洗うこと。 ・皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。 ・応急処置を行うときは、保護手袋を着用する。 ・汚染された衣服を脱がせる。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて 容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・口をすすぐこと。 | 

## Slide 124: 鉛
鉛 Lead Pb CAS RN:7439-92-1 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 中枢神経障害、末梢神経障害、腎障害、血液系障害（造血器障害）、循環器系障害、免疫系障害、消化器系障害（疝痛・便秘等）、発がんのおそれの疑い、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、血尿、多尿、乏尿、むくみ、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、ふらつき、腹痛、下痢、食欲不振、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・適切な保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。 ・粉じんを吸入しないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用 すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じんマスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急 措置 | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 ・脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間、注意深く洗うこと。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 速やかに口をすすぎ、医師の診断を受けること。 | 

## Slide 125: 鉛
鉛合金 Lead alloys Pb CAS RN:7439-92-1 |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 中枢神経障害、末梢神経障害、腎障害、血液系障害（造血器障害）、循環器系障害、免疫系障害、消化器系障害（疝痛・便秘等）、発がんのおそれの疑い、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、腹痛、下痢、食欲不振、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、ふらつき、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 （はんだ： Sn60%,Pb40%, 水添ロジン2%） | ・取扱場所で飲食または喫煙をしないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・屋外または換気の良い場所で使用すること。 ・粉じん、ヒューム、スプレーの吸入をしないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により粉じんまたはヒュームが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じんマスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 （はんだ： Sn60%,Pb40%, 水添ロジン2%） | 吸入した 場合 | ・被災者を空気の新鮮な場所に移し，呼吸しやすい姿勢で休息させる。 ・気分が悪い時は医師に連絡すること。 ・呼吸に関する症状が出た場合には，医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・気分が悪い時は医師に連絡すること。 ・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 ・皮膚刺激または発疹が生じた場合は，医師の診察／手当てを受ける。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。次に，コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・眼の刺激が続く場合は，医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | 

## Slide 126: 鉛
鉛化合物 Lead compounds Pb CAS RN:6080-56-4、10099-74-8、10101-63-0、1314-13-2、7758-95-4、1317-36-8など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 中枢神経障害、末梢神経障害、腎障害、血液系障害（造血器障害）、循環器系障害、免疫系障害、消化器系障害（疝痛・便秘等）、発がんのおそれの疑い、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、腹痛、下痢、食欲不振、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、ふらつき、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 (酢酸鉛(II) 三水和物) | ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・環境への放出を避けること。 ・粉じん、ヒューム、スプレーの吸入をしないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用 すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】（塩化鉛（Ⅱ）） ニトリル◎、ラテックス◎、クロロプレン◎、ネオプレン◎ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により粉じんが発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じんマスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 (酢酸鉛(II) 三水和物) | 吸入した 場合 | 医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・気分が悪い時は、医師に連絡すること。 ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・医師に連絡すること。 ・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 ・水で数分間注意深く洗うこと。 ・医師に連絡すること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・気分が悪い時は、医師に連絡すること。 ・医師に連絡すること。 | 

## Slide 127: 四アルキル鉛
四アルキル鉛 Tetraalkyl lead Pb(CnH2n+1)4 CAS RN:75-74-1、78-00-2など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 中枢神経障害、末梢神経障害、精神障害（せん妄、幻覚等）、消化器系障害、血液系障害 | 
 | 症状 | 頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、腹痛、下痢、食欲不振、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、ふらつき、せん妄、幻覚 | 
取扱い上の 注意事項 （四メチル鉛） | ・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。 ・容器を密閉しておくこと。 ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。 ・取扱後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食または喫煙をしないこと。 ・蒸気、スプレーを吸入しないこと。 ・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 ・適切な呼吸用保護具を着用すること。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。 ※使用状態に応じて適切な形状・材質を選択し、保護手袋は化学物質が付着して 透過時間を過ぎた場合は（透過時間が不明な場合はすぐに）交換すること。 【厚生労働省公開の手袋材質別の透過時間のデータ】 ニトリル△、ラテックス×、クロロプレン×、ネオプレン△ ◎：240分超、〇：60～240分、△：10～60分、×：10分以下 |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や漏洩により蒸気が発散している場所など、高濃度ばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 （四メチル鉛） | 吸入した 場合 | ・被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。 ・直ちに医師に連絡すること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・皮膚を速やかに洗浄すること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間、注意深く洗うこと。 ・眼の刺激が持続する場合、気分が悪い時は、医師の診断、手当てを 受けること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・口をすすぐこと。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | 

## Slide 128: 石綿
石綿 Asbestos H2Mg3O8Si2.H2O(クリソタイル) CAS RN:1332-21-4, 12172-73-5, 12001-29-5, 12001-28-4など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 気道障害、肺障害、じん肺（石綿肺）、肺がんまたは中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水 | 
 | 症状 | せき、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 |  | 
使用 すべき 保護具 | 使い捨ての化学防護服、ゴグル型の保護眼鏡、保護手袋を着用。（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる） |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 石綿を取り扱うすべての作業場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | RL2またはRS2以上の取り換え式防じんマスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急 措置 | 吸入した 場合 | 医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水と石鹸で洗うこと。 ・気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 ・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で数分間注意深く洗うこと。 ・眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・口をすすぐこと。 ・気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | 

## Slide 129: 粉じん
粉じん Dust SiO2（シリカ） CAS RN:7631-86-9など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 中枢神経障害、末梢神経障害、腎障害、血液系障害（造血器障害）、循環器系障害、免疫系障害、消化器系障害（疝痛・便秘等）、発がんのおそれの疑い、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、腹痛、下痢、食欲不振、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、ふらつき、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 （シリカ） | ・粉じんを吸入しないこと。 ・取扱後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる） |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | 第三管理区分発生場所や粉じん障害予防規則別表第三の作業など粉じんばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じんマスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 （シリカ） | 吸入した 場合 | ・空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | 大量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | 
 | 目に入った場合 | ・水で15～20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用 していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | 
 | 飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | 

## Slide 130: ダイオキシン
ダイオキシン Dioxin C12H4Cl4O2(TCD) CAS RN:1746-01-6(TCD) |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 前眼部障害、皮膚障害（塩素ざ瘡等）、肝障害、腎障害、血液系障害、免疫系障害、泌尿器系障害、内分泌系障害、発がんのおそれ、生殖毒性のおそれ、神経系障害 | 
 | 症状 | 眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、ざ瘡（にきび）、頭痛、頭重、めまい、眠気、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、易疲労感、黄疸、血尿、頻尿、排尿痛、下腹部痛、残尿感、口渇、多飲、多尿、顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、ふらつき、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 (TCD) | ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・眼、皮膚、衣類につけないこと。 ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・妊娠中及び授乳期中は接触を避けること。 ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 |  | 
使用すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる） |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | ダイオキシンによるばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じん機能付き有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急措置 (TCD) | 吸入した 場合 | ・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 ・医師に連絡すること。 ・気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察／ 手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・自分自身を保護しながら、被害者を危険源から遠ざける。 ・直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 ・皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで洗い流したのち、水と 石けんで丁寧に洗浄する。 ・アルコール、ガソリン、その他の溶剤は絶対に使用しない。 | 
 | 目に入った場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・まぶたを大きく広げて流水で少なくとも10分間、患部を洗眼する。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・口をすすぎ、液体を吐き出す。 ・意識がある場合は、コップ1～2杯の水を飲ませる。 ・意識がある場合は嘔吐させる。 ・中毒の症状は、一定期間遅れて現れることがある。 | 

## Slide 131: ダイオキシン
ダイオキシン類 Dioxins C12H8-xClxO2など CAS RN:1746-01-6, 51207-31-9, 32598-13-3など |  |  | 
生じる おそれの ある疾病 | 種類 | 中枢神経障害、末梢神経障害、皮膚障害（塩素ざ瘡等）、肝障害、内分泌系障害、免疫系障害、発がんのおそれ、生殖毒性のおそれ | 
 | 症状 | 皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、ざ瘡（にきび）、頭痛、頭重、めまい、眠気、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、易疲労感、黄疸、口渇、多飲、多尿、ふらつき、体重減少 | 
取扱い上の 注意事項 | ・粉じん・蒸気などを吸入しないこと。 ・眼、皮膚、衣類につけないこと。 ・取扱い後は手をよく洗うこと。 ・使用場所で飲食・喫煙をしないこと。 ・環境への放出を避けること。 |  | 
使用 すべき 保護具 | 白衣または作業着、保護眼鏡、保護手袋を着用。（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる） |  | 
 | 呼吸用保護具を 着用すべき場所 |  | ダイオキシンによるばく露のおそれがある場所
 | 呼吸用保護具の種類 |  | 防じん機能付き有機ガス用防毒マスク など（具体的には作業内容に応じて保護具のメーカーに問い合わせる）
応急 措置 | 吸入した 場合 | ・医師に連絡すること。 ・気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。 | 
 | 皮膚に 付着した 場合 | ・多量の水／石けんで洗うこと。 ・汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をする。 | 
 | 目に入った場合 | 数分間多量の水で洗い流し(できればコンタクトレンズをはずして)、 医療機関に連絡する。 | 
 | 飲み込んだ場合 | ・直ちに医師に連絡すること。 ・特別な処置が必要である。 ・口をすすぐこと。 ・水に活性炭を懸濁した液を飲ませる。吐かせる(意識がある場合のみ)。 |